真姿の池湧水流出量判定表

真姿のいずみ観察会「地域の目」　　　　　　　　　　　　　　　　　　０４年１０月１日～３１日

| 月 日 | 時刻 | 天候 | 流水量指数 | 水深(ﾐﾘ) | 降水量(ﾐﾘ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １０／１ | 10:15 | 晴 | ３＋ | １００ |  | OF少。植物園石樋流水正常に戻る。 |
| ２ | 9:00 | 晴 | ３＋ | １００ |  | 〃 。植物園石樋流水、４～５ｃｍの太さ |
| ３ | 16:00 | 雨 | ３＋ | １０５ | ５９ | OF多。 〃 |
| ４ | 16:15 | 雨 | ４ | １１０ | ３９ | OF多。 〃 |
| ５ | 13:30 | 雨 | ４＋ | １２０ | ９９ | OF多。 〃 |
| ６ | 16:30 | 晴 | ６＋ | １４０ | ２ | OF多。植物園石樋流水、７～８ｃｍの太さ |
| ７ | 9:30 | 晴 | ７＋ | １５５ |  | 〃 。 〃 |
| ８ | 9:30 | 雨 | ６＋ | １４５ | ６９ | OF少。 〃 |
| ９ | 9:45 | 雨 | １１ | １５５ | ２００ | OF多。 〃 |
| １０ | 9:30 | 曇り | １２ | １８０ | １ | 〃 。 〃 |
| １１ | 10:00 | 曇り | １２ | １７５ | ４ | 〃 。 〃 |
| １２ | 9:50 | 曇り | １２ | １７０ | ２３ | 〃 。 〃 |
| １３ | 10:10 | 雨後曇り | １１ | １７０ | １３ | 〃 。 〃 |
| １４ | 9:00 | 曇り | １１ | １７０ |  | 〃 。 〃 |
| １５ | 9:15 | 晴 | １１ | １６５ |  | 〃 。 〃 |
| １６ | 9:30 | 曇り | １１ | １６０ |  | 〃 。 〃 |
| １７ | 9:30 | 晴 | １１ | １６０ |  | 〃 。 〃 |
| １８ | 9:00 | 晴 | １１ | １５５ |  | 〃 。 〃 |
| １９ | 9:00 | 雨 | １１ | １５５ | ２５ | 〃 。 〃 |
| ２０ | 9:00 | 雨 | １０ | １５５ | １６６ | 〃 。 〃 |
| ２１ | 12:00 | 雨後晴 | １２ | １７５ | ２ | 〃 。 〃 |
| ２２ | 9:15 | 晴 | １２ | １７５ |  | OF最高に多い。 〃 |
| ２３ | 9:00 | 晴 | １２ | １７０ |  | OF多。植物園石樋流水、８ｃｍの太さ。 |
| ２４ | 9:10 | 晴 | １２ | １７０ |  | 〃 。 〃 |
| ２５ | 8:50 | 晴 | １２ | １６５ |  | 〃 。 〃 |
| ２６ | 10:20 | 雨 | １２ | １６５ | １３ | 〃 。 〃 |
| ２７ | 10:10 | 曇り | １２ | １６０ |  | OF中。 〃 |
| ２８ | 9:00 | 晴 | １２ | １６０ |  | 〃 。 〃 |
| ２９ | 9:10 | 晴 | １２ | １６０ |  | 〃 。 〃 |
| ３０ | 9:00 | 雨 | １２ | １６０ | ３９ | 〃 。 〃 |
| ３１ | 10:30 | 雨後曇り | １２ | １５５ | ３１ | 〃 。 〃 |
|  |  |  |  |  | 785 |  |

注　湧水の第１堰内から真姿の池へ導水管が敷設されており、その取水口を操作することにより池への導水量がコントロールされている。どの程度の導水があるかという指標として、池から本多邸へ通じているオーバーフロー水路の流水量で判断している。オーバーフローの水量が多いときはOF多。少ないときはOF少。流れていないときはOF無。