真姿の池湧水流出量判定表

真姿のいずみ観察会「地域の目」　　　　　　　　　　　　　　　　　　０６年１月１日～３１日

| 月 日 | 時刻 | 天候 | 流水量指数 | 水深(ﾐﾘ) | 降水量(ﾐﾘ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １／１ | － | 曇り | － | － |  |  |
| ２ | － | 曇り一時雨 | － | － | ３ |  |
| ３ | － | 晴 | － | － |  |  |
| ４ | 10:10 | 晴 | ２ | ８５ |  | ａ，ｆより流水。OFあり。 |
| ５ | 10:00 | 曇り | ２ | ８５ |  | 〃 。OFなし。 |
| ６ | 1030 | 曇り | ２ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ７ | 10:00 | 晴 | ２ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ８ | 10:20 | 晴 | ２ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ９ | 10:10 | 曇り | ３ | ９０ |  | ａ，ｄ，ｆより流水。OFなし。 |
| １０ | 10:00 | 曇り | ３ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| １１ | 10:10 | 晴 | ３－ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| １２ | 10:15 | 晴 | ３－ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| １３ | 10:15 | 曇り | ３－ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| １４ | 11:00 | 曇り後雨 | ２ | ８５ | ４０ | ａ，ｆより流水。 〃 。 |
| １５ | 10:30 | 晴 | ２ | ９０ | ３ | 〃 。 〃 。 |
| １６ | 11;00 | 曇り | ２ | ８５ | １ | 〃 。OFあり。 |
| １７ | 10:15 | 晴 | ２ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １８ | 9:50 | 曇り | ２－ | ７５ |  | 〃 。OFなし。 |
| １９ | 10:00 | 晴 | ２－ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２０ | 10:15 | 晴 | ２－ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２１ | － | 雪 | － | － | ７ |  |
| ２２ | 10:10 | 晴 | ２－ | ８０ |  | ａ，ｆより流水。OFなし。 |
| ２３ | 10:15 | 晴 | ２－ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２４ | 11:20 | 晴 | ２＋ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２５ | 10:00 | 晴 | ２ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２６ | 9:40 | 晴 | ２ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２７ | 9:50 | 晴 | ２＋ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２８ | 10:10 | 晴 | ２＋ | ８０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２９ | 11:00 | 晴 | ３－ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ３０ | 10:00 | 晴 | ３－ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ３１ | 10:40 | 曇り | ２ | ８０ | １ | 〃 。 〃 。 |
|  |  |  |  |  | ５５ |  |

注１　湧水の第１堰内から真姿の池へ導水管が敷設されており、その取水口を操作することにより池への導水量がコントロールされている。どの程度の導水があるかという指標として、池から本多邸へ通じているオーバーフロー水路の流水量で判断している。オーバーフローが多少にかかわらずあるときはOFあり。全くないときはOFなし。

注２　流水量指数と水深の数値は、落葉の堆積や置石（時として水汲み人が取水しやすいよう流出口に置く石）等のため変動することがある。

雨も降らないのに水量や水深の数値が増えているのはそれらの現象に起因していると思われる。